Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЧЦБАР-АБДУЛЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

г. Казань, 2018 г.

Содержание

1. Природные условия и ресурсы	3

1.1. Рельеф и геоморфология	3

1.2. Геологическое строение	3

1.3. Тектоника и сейсмичность	5

1.4. Полезные ископаемые	5

1.5. Гидрогеологические условия	6

1.6. Поверхностные воды	8

1.7. Климатическая характеристика	9

1.8. Инженерно-геологическая оценка территории	10

1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	11

2. Оценка состояния окружающей среды	15

2.1. Состояние атмосферного воздуха	15

2.2. Состояние водных ресурсов	17

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	19

2.4. Отходы производства и потребления	20

2.5. Физические факторы воздействия	23

2.6. Состояние зеленых насаждений	24

2.7. Особо охраняемые природные территории	25

3. Зоны с особыми условиями использования территории	26

3.1. Санитарно-защитные зоны	26

3.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта	29

3.3. Минимальные расстояния от ликвидированных нефтяных скважин	31

до застройки	31

3.4. Минимальные расстояния от инженерных объектов и сооружений	31

3.5. Охранные зоны газораспределительных сетей	31

3.6. Охранные зоны линий электропередач и подстанций	32

3.7.  Охранные зоны поверхностных водных объектов	32

3.8. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	34

3.9. Земли лесного фонда	35

3.10. Зоны природных ограничений	37

3.11. Месторождения полезных ископаемых	38

4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	40

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	42

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	45

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	47

4.4.  Мероприятия по охране земельного фонда и инженерному благоустройству территории	49

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами	50

4.6.  Мероприятия по защите от физических факторов	53

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	53

4.8. Мероприятия по защите животного мира	54

4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	55

Список использованной литературы	56

Приложение 1	58

# 1. Природные условия и ресурсы

## 1.1. Рельеф и геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием Республики Та-тарстан территория Чубар-Абдулловского сельского поселения входит в состав Бугульминско-Белебеевского геоморфологического района, рельеф которого характеризуется значительным колебанием абсолютных высот рельефа. В рельефе господствуют высоты 160-240 м, создающие возвышенную равнину, глубоко расчлененную речными долинами с асимметричными склонами.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долинах  рр. Мелля, Буралы и Буклинка (левые притоки р. Мелля), Карамалинка, Культучкан (правые притоки р. Мелля), которые  характеризуются в верхнем течении реки  средними уклонами рельефа местности, вследствие чего территория сельского поселения местами подвержена эрозионным процессам.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 98 – 285,5 м. Наибольшие высоты (285,5 м) отмечаются в западной  части сельского поселения, на водораздельных участках рр. Мелля-Мензеля. Минимальные отметки (98 м) приурочены к урезу воды р. Мелля. Территория имеет общий уклон к руслу р. Мелля, которая протекает по центральной части сельского поселения. Левобережье р. Мелля более пологое, правобережье характеризуется наличием крутосклонов, уклоны достигают 15-250 (севернее и южнее с. Чубар-Абдуллово).

Из малых форм рельефа выделяются овраги и балки, приуроченные к склонам долин рек. Овраги, развитые в четвертичных рыхлых отложениях, обычно имеют вид узких, линейно вытянутых лощин с шириной от 8 до 40 м, при глубине до 4 м и длине до нескольких км. Овраги коренных верхнепермских пород характеризуются щелевидной формой с крутыми склонами, с глубиной овражного вреза до 100 м, длиной несколько км.

## 1.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории Чубар-Абдулловского сельского поселения принимают участие два структурных этажа – кристаллический фундамент, сложенный метаморфитами архей-протерозойского возраста, и платформенный чехол, включающий осадочные комплексы среднего-верхнего палеозоя, а также рыхлые осадки неоген-четвертичного возраста.

Геологический разрез осадочного чехла включает терригенные среднедевонские, карбонатные верхнедевонские и каменноугольные, карбонатно-сульфатные и карбонатные верхнедевонские и каменноугольные, карбонатно-сульфатные и карбонатно-терригенные пермские комплексы.

Пермские комплексы представлены отложениями нижнего (ассельский, сакмарский, артинский, кунгурский ярусы) и верхнего (уфимский, казанский, татарский ярусы) отделов, различающихся соотношениями карбонатных, сульфатных и терригенных пород. Морские и лагунно-морские нижнепермские осадки общей мощностью 210-345 м вскрываются на глубине, а прибрежно-морские и континентальные верхнепермские общей мощностью 200-340 м – выходят на дневную поверхность.

Ассельский ярус сложен органогенными и известняками с остатками швагерин. Мощность его составляет 60-70 м, кровля яруса рассматривается как маркирующий горизонт.

Сакмарский ярус включает отложения тастубского горизонта, служащего региональным водоупором, и стерлитамакского горизонта. Для тастубского горизонта характерны плотные доломиты и органогенно-обломочные известняки с прослоями гипсов и ангидридов. Мощность его достигает 60-80 м. Стерлитамакский горизонт сложен доломитами, известняками, содержащими прослои и линзы ангидритов. Мощность его варьирует в пределах 50-85 м.

Артинский ярус представлен закарстованными доломитами и ангидритами, которые встречаются в виде линз мощностью от первых метров до 40 м. Кунгурский ярус образован чередованием доломитовых и сульфатно-глинисто-доломитовых пачек, часто закарстованных, суммарной мощностью порядка 40-70 м.

Отложения уфимского яруса являются самыми древними из тех, что выходят на дневную поверхность в долинах рек Ик и Стярле. В составе яруса выделяются соликамский и шешминский горизонты. Соликамский горизонт представлен переслаиванием известняковых доломитов, алевролитов, аргиллитов и песчаников, часто загипсованных. Мощность его варьирует от 5 до 30 м. Шешминский горизонт сложен красноцветными глинами, алевролитами и песчаниками с прослоями известняков и мергелей. Мощность горизонта до 75-90 м.

Отложения казанского яруса пользуются весьма широким распространением, обнажаясь на склонах междуречий. В составе его выделяются подразделения нижнеказанского и верхнеказанского подъярусов. Нижнеказанский подъярус состоит из трех горизонтов: байтуганского – гудронные песчаники, лингуловые глины и «среднеспириферовый известняк»; камышинского - переслаивание глин, алевролитов, песчаников и органогенных известняков; красноярского – песчаники, глины, доломиты с прослоями гипсов. Мощность подъяруса – 45-85 м. Верхнеказанский подъярус делится на четыре пачки: приказанскую, печищенскую, верхнеуслонскую, морквашинскую.

Отложения татарского яруса приурочены к вершинам водораздельных плато и представлены уржумской серией, в составе которой коричневые глины чередуются с песчаниками и доломитизированными известняками. Мощность серии в пределах 10-30 м.

Неогеновые отложения, отвечающие понт-кимерийскому и акчагыльскому ярусам плиоцена, распространены ограниченно, выполняя палеодолины р. Мелля, сверху они перекрыты четвертичными образованиями.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение, элювиально-делювиальные и делювиально-солифлюкционные образования перекрывают междуречные пространства и склоны речных долин. Аллювий нижнесреднечетвертичного возраста участвует в строении высоких надпойменных террас, сложенных песчано-гравийными смесями, песками и супесями, перекрытых суглинками. Аллювий верхнечетвертичного и современного возраста покрывает первую и вторую надпойменные террасы, высокую и низкую поймы, в разрезе которых отмечаются как русловые пески и супеси, так и пойменные илы, торф (Анализ современного состояния…, 1997).

## 1.3. Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении территория Чубар-Абдулловского сельского поселения приурочена к Южно-Татарскому своду Волго-Уральской антеклизы.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к 5–балльной зоне сейсмичности (карты А и В) при работах по массовому строительству и при возведении объектов повышенной ответственности, также к 6–балльной зоне сейсмичности (карта С) при возведении особо ответственных объектов.

## 1.4. Полезные ископаемые

Чубар-Абдулловское сельское поселение расположено в пределах Ромашкинского месторождения нефти, разработку которого осуществляет ПАО «Татнефть».

Ромакинское месторождение является самым крупным нефтяным месторождением в Республике Татарстан. Месторождение введено в эксплуатацию в 1952 году, является многопластовым. В отложениях девона и карбона выделено 22 нефтеносных горизонта, 18 из которых представляют промышленный интерес (7 - в терригенных отложениях). В них выявлено около 400 залежей нефти. Детально изучены регионально нефтеносные горизонты: пашийско-кыновских, черепетско-кизеловских, бобриковских и верей-башкирских отложений. Слабо изученными остаются локально нефтеносные горизонты (семилукско-бурегские, данково-лебедянские, заволжские, малевско-упинские, алексинские и намюрские). Основные запасы нефти месторождения приурочены к терригенным отложениям девона и карбона, в которых содержится соответственно 87 % и 9,8 % всех разведанных запасов.

Свойства нефти в пределах месторождения различны: "снизу вверх" по разрезу от терригенных отложений девона до каширских отложений верхнего карбона они значительно ухудшаются. Наблюдается утяжеление от 800 до 920-960 кг/м3, уменьшение газосодержания от 60 до 3,2 м3/т, повышение вязкости от 4 до 100-160 МПа•с, уменьшение легких углеводородов, увеличение содержания серы. Нефти девонских отложений относятся к типу легких, сернистых, парафинистых, смолистых. Нефти всех отложений карбона близки по составу и относятся к типу тяжелых, высокосернистых, парафинистых, высокосмолистых.

Ромашкинское месторождение приурочено к крупному тектоническому элементу территории - Южному куполу Татарского свода. Залежь нефти в пашийском горизонте приурочена к сводовой части этого поднятия. Залежи нефти в других отложениях контролируются локальными поднятиями третьего порядка, осложняющими основной структурный элемент. Залежи нефти в терригенных отложениях пластово-сводовые, иногда литологически осложненные, в карбонатных отложениях массивные и пластово-массивные. Режим залежей упруго-водонапорный.

К настоящему времени на месторождении выделено 10 эксплуатационных объектов; из них 5 - в терригенных отложениях девона и карбона и 5 приурочены к карбонатным коллекторам. Основные объекты эксплуатации - горизонты Д1, До - в кыновско-пашийских отложениях девона и тульско-бобриковские отложения нижнего карбона. Они введены в промышленную разработку и полностью разбурены. На остальных объектах (кроме семилукско-бурегского) разведаны и вводятся в промышленную разработку кpупные залежи. Базисный объект эксплуатации Ромашкинского месторождения - терригенные пласты горизонта ДI и До кыновско-пашийских отложений девона. Эксплуатационный объект представляет собой пластово-сводовую залежь, приуроченную к сводовой части южного купола. Размеры залежи в пределах внешнего контура 65х75 км. Породами коллектора являются песчаные породы кварцевые, хорошо отсортированные, рыхлые, иногда трещиноватые. Горизонт характеризуется большой расчлененностью (выделяется до 7 продуктивных пластов), значительной зональной и послойной неоднородностью, содержанием значительной части запасов в малопродуктивных коллекторах. Залежь введена в разработку в 1952 году.

Залежи нефти бобриковского горизонта приурочены к структурам третьего порядка, котоpые, в свою очередь, осложнены многочисленными прогибами, образующими так называемые "водоносные окна" внутри залежи. Кроме того, пласты имеют прерывистое строение, замещаются неколлекторами. Все это придает весьма сложную форму залежам нефти. Все залежи введены в промышленную разработку.

В карбонатных коллекторах Ромашкинского месторождения эксплуатируются залежи N 665 и 680 данково-лебедянского горизонта девона и осуществляется планомерный ввод в разработку залежей нефти в турнейском ярусе и верей-башкирском горизонте. В данково-лебедянском горизонте залежи контролируются локальными поднятиями III порядка. Размеры залежей от 0,5х0,4 до 15х3,5 км. Пласты коллекторы представлены трещинно-кавернозно-пористыми разностями карбонатных пород. Они отличаются значительной зональной фациальной изменчивостью. В пределах горизонта выделяются четыре пласта коллектора снизу вверх: Дл-4, Дл-3, Дл-2, Дл-1 (по материалам института ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть», 2009).

## 1.5. Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра территория Чубар-Абдулловского  сельского поселения расположена в Волго-Камском бассейне пластовых вод Восточно-Европейской гидрогеологической области.

С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи в геологическом разрезе описываемой территории выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты:

- нижнетатарский (уржумский) карбонатно-терригенный водоносный комплек (P2ur);

- верхнеказанский карбонатно-терригенный водоносный комплекс (P2kz2);

- нижнеказанский терригенно-карбонатный водоносный комплекс (P2kz12+3).

Нижнетатарский (уржумский) карбонатно-терригенный водоносный комплекс. Распространен на водораздельном плато выше абс. отм. 260 м. Водоносные породы представлены коричневато-бурыми песчаниками, реже желтовато-серым известняком и доломитом.

Горизонт безнапорный или слабонапорный. Питается за счет инфильтрации атмосферных осадков по площади водораздельных плато. Разгружается родниками, выходящими на отметках 270-302 м.

По химическому составу вода пресная гидрокарбонатная кальциевая и магниево-кальциевая с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, общей жесткостью 4-6 мг-экв/л, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по основным показателям. В настоящее время родники не используются для хозяйственно-питьевых целей ввиду удаленности от населенных пунктов.

Верхнеказанский карбонатно-терригенный водоносный комплекс. Водоносны пачки песчаников нижнего и среднего цикла, известняков и доломитов среднего и верхнего циклов. Открытая пористость песчаников, по результатам лабораторных исследований, колеблется от 7-8 до 23-24 %, чаще всего 13-22 %, известняков от 2-3 до 3-14 %. Мощность водоносных песчаников достигает 9-15 м, известняков и доломитов 5-6 м.

На склонах водораздела, по оврагам и балкам, на абс. отм. от 170-180 м до 260-270 м из этих отложений выходят родники. Дебиты их колеблются от 0,1-0,3 до 3-4 л/сек.

По данным откачек из скважин, которые заложены на высоких отметках водораздела 302-329 м, удельные дебиты обычно низкие от 0,002 до 0,24 л/сек; коэффициенты фильтрации пород-коллекторов от 0,1-0,3 до 2,5-3,4 м/сутки. Вблизи оврагов  и на склонах долин удельные дебиты возрастают до 0,2-0,8 л/сек, иногда до 2,5 л/сек, а коэффициенты фильтрации увеличиваются до 11-62 м/сут, иногда до 170-260 м/сутки.

Глубина статических уровней в скважинах, в зависимости от их положения в рельефе, колеблется от 5-15 м на склонах долин ручьев до 45-60 м на водоразделе. Абс. отм. пьезометрических уровней воды в скважинах снижаются от водораздела, где составляют 268-270 м в долины рек до 212-183 м. Водоносные горизонты слабонапорные, величина напора колеблется от 1-2 до 14-40 м.

По химическому составу подземные воды верхнеказанских отложений, выводимые родниками и каптированные большинством опробованных скважин, преимущественно, пресные, гидрокарбонатные кальциевые или смешанные магниево-кальциевые с общей жесткостью 4-6 мг-экв/л и общей минерализацией 0,5-0,7 г/л. По основным показателям они соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. На глубине более 80-90 м встречены сульфатные натриевые и кальциевые воды с повышенной жесткостью 9-12 мг-экв/л и общей минерализацией до 1,3 г/л, что обусловлено выщелачиванием включений гипса в песчаниках.

Подземные воды верхнеказанских отложений, каптированные одиночными скважинами, используются для хозяйственно-питьевых целей населенных пунктов сельского поселения.

Нижнеказанский терригенно-карбонатный водоносный комплекс распространен по всей территории сельского поселения. Водоносны пачки песчаников, известняков и доломитов, мощность которых достигает 5-9 м. Открытая пористость песчаников и алевролитов изменяется от 5-6 до 23-25%, для известняков и доломитов она колеблется от 2-3 до 18-19 % (по данным лабораторных исследований).

Коэффициенты фильтрации водоносных песчаников, известняков и доломитов изменяются от 0,1-1,4 м/сутки на водоразделе до 15-60 м/сутки в долинах ручьев и речек, иногда до 160-280 м/сутки.

Водоносный комплекс слабонапорный. Величины напора изменяются от 2-3 до 40 м. Глубина статических уровней воды в скважинах на водоразделах от 72 до 114 м, на северном склоне и в долинах ручьев  уменьшается до 12-15 м; в некоторых скважинах наблюдается излив - статический уровень воды на 1,35-3.1 м выше устья. Подпор создают четвертичные аллювиальные суглинки, перекрывающие водоносные горизонты Р2kz1 сверху. Абсолютные отметки пьезометрических уровней снижаются от водоразделов к долинам рек и ручьев от 190-208 м до 166 м.

По химическому составу подземные воды нижнеказанского комплекса слабоминерализованные сульфатные кальциевые и натриевые, в основном жесткие (12,2-18,6 мг-экв/л) с минерализацией 1,2-4,4 г/л, иногда до 11,7 г/л, в отдельных скважинах жесткость составляет 25,3 мг-экв/л. Встречаются умеренно жесткие воды от 3,0 до 5,8 мг-экв/л. Воды нижнеказанского водоносного комплекса локально пригодны для хозяйственно-питьевых целей. Наряду с этим  в скважинах, каптирующих отложения барбашинского горизонта, получены пресные  гидрокарбонатные и сульфатные натриево-магниевые воды с общей минерализацией 0,4-0,6 г/л.

Образование сульфатных вод с высокой жесткостью и минерализацией объясняется выщелачиванием гипса, который встречается в отложениях камышлинского и барбашинского горизонтов в виде прослоев, линз и включений (гнезд).

## 1.6. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Чубар-Абдулловского сельского поселения представлена р. Мелля и её притоками: левые – рр. Буралы, Буклинка; правые - Карамалинка, Культучкан. На территории сельского поселения р. Мелля протекает на протяжении 12,3 км в центральной  части сельского поселения с юга на север, общая протяженность гидрографической сети составляет 38,2 км.

Река Мелля заходит в Азнакаевский муниципальный район только своими верховьями, ее долина имеет симметричный вид вследствие пологости обоих склонов. Длина реки составляет 75,4 км, в т.ч. по Азнакаевскому муниципальному району - 39,6 км. Площадь водосбора - 1018,1 км2. Средний меженный расход р. Мелля незначительный: от 0,1 до 0,5 м/сек (Анализ современного состояния…,1997).

Гидрологическую сеть поселения дополняют пруды, созданные на водотоках сельского поселения и одно озеро. Пруды используются для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях.

## 1.7. Климатическая характеристика

Территория Чубар-Абдулловского сельского поселения расположена в климатическом районе IB, который характеризуется как умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

Климатическая характеристика рассматриваемой территории предоставлена ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» по материалам многолетних наблюдений на ближайшей метеостанции АМСГ Бугульма.

Согласно СП 131.13330.2012 рассматриваемая территория относится к району  IIB, который характеризуется умеренно-континентальным климатом. Его особенностью является быстрое нарастание тепла весной, затяжная осень и большая изменчивость зимних температур. Температурный режим характеризуется следующими величинами (таблица 1):

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -11,6 | -5,2 | 4,7 | 12,8 | 17,5 | 19,1 | 16,8 | 11,1 | 4,0 | -4,6 | -10,4 | 3,5 |

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца составляет +24,8(С, наиболее холодного месяца –17,5(С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +19,1(С, самым холодным – январь со среднемесячной температурой воздуха –11,8(С. Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, достигает 160.

В таблице 2 представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков.

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,1 | 21,8 | 21,9 | 31,9 | 43,4 | 74,7 | 63,3 | 57,6 | 58,0 | 54,5 | 40,6 | 31,4 | 524,2 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 16 %.

Среднегодовая повторяемость ветров по румбам, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 3 | 4 | 13 | 34 | 22 | 15 | 5 | 14 |
| II | 5 | 5 | 7 | 14 | 26 | 21 | 15 | 7 | 14 |
| III | 6 | 5 | 6 | 13 | 26 | 23 | 15 | 6 | 15 |
| IV | 9 | 9 | 8 | 10 | 19 | 20 | 17 | 8 | 13 |
| V | 13 | 8 | 6 | 7 | 15 | 19 | 19 | 13 | 14 |
| VI | 13 | 8 | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | 12 | 20 |
| VII | 16 | 11 | 7 | 8 | 10 | 13 | 20 | 15 | 24 |
| VIII | 15 | 8 | 5 | 6 | 12 | 19 | 22 | 13 | 21 |
| IX | 8 | 4 | 5 | 9 | 18 | 24 | 21 | 11 | 17 |
| X | 8 | 5 | 2 | 6 | 23 | 27 | 20 | 9 | 11 |
| XI | 6 | 4 | 5 | 9 | 26 | 25 | 18 | 7 | 11 |
| XII | 4 | 2 | 4 | 11 | 33 | 26 | 14 | 6 | 15 |
| Год | 9 | 6 | 6 | 9 | 21 | 22 | 18 | 9 | 16 |

В таблице 4 представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,1 |

Среди атмосферных явлений также выделяются туманы. Среднегодовая продолжительность туманов составляет 146 часов. Основная часть туманов приходится на холодное время года.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, составляют:

- повторяемость приземных инверсий – 48 %;

- мощность приземных инверсий  – 0,33 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с - 17%.

Рис. 1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

## 1.8. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Чубар-Абдулловского сельского поселения Азнакаевского  муниципального района является благоприятной для строительства. К неблагоприятным участкам относятся территории, подверженные эрозионным и карстовым  процессам.

Эрозия. На территории сельского поселения распространены процессы почвенной и овражной эрозии.

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – в незначительной степени выражено в долине малых рек. Овраги занимают небольшие площади и имеют малую расчлененность. Развитие эрозии временных водотоков и овражной эрозии в Чубар-Абдулловском сельском поселении приурочено к долине р. Мелля и ее притоков.

В настоящее время большинство оврагов задерновано и активно развивающихся оврагов в сельском поселении нет.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, которые дренируют территорию Чубар-Абдулловского сельского поселения.

Согласно Правилам определения границ зон подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360, определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в Чубар-Абдулловском сельском поселении границы зон подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

Карстовые процессы. Чубар-Абдулловское сельское поселение входит в Зай-Икскую карстовую область, в Икский карстовый район. Карстовые процессы наиболее распространены в восточной части сельского поселения. Преимущественно карст развит долинный и сульфатный. Он связан с гипсами, доломитами и известняками соликамского горизонта и кунгурского яруса, а также с прослоями  и линзами гипса казанских отложений.  Преимущественно развиты воронки просачивания (карсто-суффоозионные). Глубина воронок составляет 2-5 м. Диаметр воронок 2-5 м, редко до 50 м.

## 1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты. Территория Чубар-Абдулловского сельского поселения расположена в пределах Альметьевского возвышенного ландшафтного района типичной и южной лесостепной ландшафтной подзоны суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны с приволжскими липово-дубовыми лесами и Закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на выщелоченных и типичных черноземах (Ландшафты РТ, 2007).

В таблице 5 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района.

Количественные показатели Альметьеского возвышенного

ландшафтного района

| Характеристики ландшафтных районов | Альметьевский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 128 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 207 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2184 |
| Гидротермический коэффициент | 1,5 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 36 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 7,8 |
| Радиационный индекс сухости | 1,2 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3831 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 567 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,115 |
| Заселенность (км2) | 8,8 |
| Средний уклон (мин) | 153 |
| Содержание гумуса | 7,4 |

На территории сельского поселения обширные по площади пространства приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

- лесохозяйственный тип ландшафта представлен эксплуатационными лесами.

- промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

- сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами, садово-огородными участками).

- рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров. В почвенном покрове сельского поселения наибольшее распространение получили плодородные черноземные почвы. Почти половина черноземов приходится на типичные, распространенные на пологих склонах речных долин и возвышенных водоразделах. Среди типичных черноземов наибольшим распространением пользуются среднемощные черноземы, характеризующиеся мощностью горизонта от 45 до 65 см, при содержании гумуса свыше 10 %. Почвообразующими породами для этого типа почв служат элювиальные, элювиально-делювиальные и делювиальные отложения, образовавшиеся за счет разрушения коренных верхнепермских и четвертичных отложений.

Участками встречаются выщелоченные обыкновенные и карбонатные черноземы.

Значительно меньше распространены типичные маломощные черноземы, развитые в основном на плато и на прилегающих к ним склонах.

Типичные маломощные черноземы отличаются от среднемощных только несколько меньшим слоем гумусового горизонта (до 35 см), содержание гумуса в них составляет 10-13 %.

Развиты также выщелоченные и оподзоленные черноземы, первые из которых имеют более широкое распространение. На элювиальных карбонатных породах отдельными пятнами по водораздельным пространствам развиты карбонатные черноземы, а по низким террасам долин более значительных рек -  луговые, слабо выщелоченные черноземные почвы. Мощность гумусового слоя в луговых почвах достигает 45-70 см, при содержании гумуса до 11 %.

Отдельными пятнами встречаются серые и темно-серые лесные почвы, распространенные на водоразделах малых рек, покрытых элювиальными пермскими отложениями. Они отличаются серой окраской, средняя мощность гумусового слоя составляет около 75 см. Характерной особенностью серых почв является наличие в горизонте А2В ясно выраженной ореховой структуры с кремнеземистой присыпкой на ее поверхности. Количество гумуса в верхних горизонтах около 4,5-4,7%. Темно-серые лесные почвы имеют слой гумусового горизонта около 35 см, при содержании гумуса до 7,5 % (Географическая характеристика…,1978).

Преобладающий гранулометрический состав почв, в основном, глинистый и тяжелосуглинистый, отличающиеся высокой влагоемкостью и слабой водопроницаемостью. Также встречаются супесчаные, среднесуглинистые, легкосуглинистые почвы (Анализ современного состояния…,1997).

Растительный покров. Рассматриваемая территория расположена в Заволжско-Приуральской подпровинции Восточно-Европейской провинции Евроазиатской степной области, однако природный ландшафт района значительно окультурен. Коренная растительность в настоящее время на больших площадях заменена сельскохозяйственными культурами и вторичными мелколиственными лесами.

Леса распространены в виде отдельных массивов в западной и восточной части сельского поселения. Среди пород, образующих взрослые лесонасаждения, преобладают временные – березняки и осинники. Причем явно доминирует береза, которая, являясь породой менее требовательной к условиям увлажнения и плодородия, появляется повсеместно на сухих и сильнокарбонатных почвах двух разновысоких ярусов рельефа и склонах долин на месте уничтоженного дубового леса. Осинники приурочены, как правило, к нижней части склонов, придерживаясь северной их экспозиции. При отсутствии выпаса под пологом таких насаждений хорошо развиваются кустарниковые и травянистые виды, обычные для широколиственного леса – лещина, клен, липа, сныть обыкновенная, ясменник пахучий, звездчатка ланцетовидная, сочевичник весенний и др.

В условия интенсивного выпаса и рубок насаждения изреживаются, ярус подлеска исчезает, а под пологом древесного яруса проникают луговые и лугово-степные виды, образуя так называемые «остепненные» растительные группировки.

Древесная растительность пойм сохранилась плохо и представлена ивняками, ольшаниками и редко вязовыми лесами, которые встречаются фрагментами по заболоченным участкам поймы реки Мелли.

Наиболее широко распространены луговые степи по равнинам и пологим склонам долин и балок, где на маломощных щебеночных почвах, не пригодных для распашки, преобладают ассоциации типчаково-мятликовые с разнотравьем, полевицево-мятликовые, мятликово-красноовсяницевые с тысячелистником и их пастбищные модификации с доминированием ксерофильных видов, устойчивых к выпасу.

Низинные луга довольно редки и располагаются по днищам лощин, балок, по незаливаемым участкам долин рек. Среди них преобладают щучково-красноовсяницевые и полевицево-щучковые группировки.

Краткопоемные луга встречаются в пойме р. Мелля. В составе сухих лугов преобладают разнотравно-мятликовые, пырейно-костровые, в составе сырых лугов – пырейно-полевицево-костровые и щучково-полевицево-осоковые типы.

Болотные луга распространены незначительно, сложены, в основном, щучково-осоковыми ассоциациями и используются только как сенокосы низкого кормового достоинства.

Животный  мир. Животный мир рассматриваемой территории отличается большим разнообразием. Наличие ландшафтов лесной и лесостепной зон является основным фактором разнообразия животного мира. Здесь встречается более 300 видов позвоночных животных, включающих птиц, земноводных и млекопитающих.

Основные виды животных – заяц-беляк, заяц-русак, лисица, сурок-байбак, лось, горностай, кабан, косуля, куница.

Из насекомых многочисленны прямокрылые, а из жуков – чернотелки, среди которых встречается и самый крупный из них – медляк степной.

Из птиц наиболее часто встречаются каменка обыкновенная, устраивающая свои гнезда в заброшенных норах суликов и сурков, желтая трясогузка, обыкновенная овсянка, а по лесным колкам – зяблик и лесной конек.

# 2. Оценка состояния окружающей среды

## 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются объекты нефтедобычи (предприятия и скважины ПАО «Татнефть»), фермы, загоны для скота, летние лагеря, склады, пилорама, объекты специального назначения (свалки ТКО), транспорт и МТП.

По всей территории Чубар-Абдулловского сельского поселения рассредоточены многочисленные нефтяные скважины ПАО «Татнефть», эксплуатирующие Ромашкинское месторождение нефти. Нефтяные скважины ПАО «Татнефть», в основном, являются действующими, относятся к объектам III класса опасности, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 300 м, не имеют проектов обоснования сокращения размеров санитарно-защитных зон. Нефтяные скважины расположены довольно близко к населенным пунктам Чубар-Абдулловского сельского поселения, в санитарно-защитных зонах расположена жилая застройка с. Буралы и д. Мяндей.

Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются предельные углеводороды и сероводород. Комбинация углеводородов и сероводорода в атмосферном воздухе в районах добычи особо не благоприятна для здоровья человека, поскольку их совместное действие более выражено, чем изолированное.

Попутно добываемый нефтяной газ утилизируется в путевых подогревателях. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей.

В связи с увеличением в последние годы доли добычи высокосернистой угленосной нефти уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы возрастает.

На территории сельского поселения расположено шесть ферм КРС различной мощности (с поголовьем от 50 до 1250 голов). Ориентировочные санитарно-защитные зоны ферм, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,  составляют 50, 100, 300 и 500 метров. Также на территории сельского поселения расположены постройка для сезонного содержания скота: летние лагеря (4 единицы) и загоны для скота (2 единицы). Ориентировочная санитарно-защитная зона данных объектов составляет 50 метров. Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых  веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). Режим использования санитарно-защитных зон  трех ферм не соблюдается, в  их границах повсеместно расположена жилая застройка с. Буралы и с. Чубар-Абдуллово.

На территории сельского поселения также расположены три зернотока и сельскохозяйственный склад. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочная санитарно-защитная зона данных объектов составляет 50 метров. В нарушение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах ориентировочной СЗЗ зернотока  расположена жилая застройка с. Буралы.

На территории сельского поселения расположен склад минеральных удобрений, ориентировочная санитарно-защитная зона которого составляет 300 метров и в настоящее время соблюдается.

У северо-западной границы с. Буралы  и у восточной границы с. Чубар-Абдуллово расположены пилорамы. Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в воздушный бассейн от данных источников, является древесная пыль. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочная СЗЗ данных объектов составляет 100 метров и соблюдается.

В 270 м к югу от д. Мяндей, в 150 м к северо-востоку от с. Буралы и в 180 м к северо-востоку от с. Чубар-Абдуллово расположены свалки ТКО – объекты II класса опасности, которые являются источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а также неприятных запахов, образующих в процессе гниения отходов производства и потребления. Также на свалках возможны случаи пожаров, при которых в атмосферный воздух выделяются диоксины. В настоящее время в 500-метровой ориентировочной санитарно-защитной зоне свалки ТКО расположены жилые территории населенных пунктов.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются автомобильные дороги регионального значения «Азнакаево-Дюсюмово», «Буралы-Рантамак», «Буралы-Чубар-Абдулово-Мяндей», «Подъезд к н.п. Митрофановка», «Подъезд к с. Буралы», «Подъезд к с. Мяндей» проходящие по территории сельского поселения. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

МТП расположены у восточной  границы д. Мяндей и у северо-восточной границы с. Чубар-Абдуллово, ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 300 метров. МТП размещены в непосредственной близости к жилым территориям населенных пунктов.

Чубар-Абдулловское сельское поселение располагается в области повышенного метеорологического потенциала загрязнения атмосферы. Его значения изменяются в пределах от 2,7 до 3,0, следовательно, здесь преобладают метеорологические процессы, способствующие накоплению выбросов промышленных предприятий и транспорта в приземном слое.

## 2.2. Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Чубар-Абдулловского сельского поселения основано на использовании подземных вод водозаборными скважинами, расположенными в непосредственной близости от водопотребителя.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы в поселении сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зоны санитарной охраны водозаборов не установлены. Также нужно заметить, что скважины расположены в санитарно-защитной зоне нефтяных скважин, что представляет угрозу качеству забираемой воды. На территории сельского поселения расположено семь родников.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны  скважин не выделены.  В связи с этим Генеральным планом определены границы I пояса санитарной охраны, составляющие 50 м. В дальнейшем требуется установление границ II и III поясов с последующим соблюдением их режима.

Состояние поверхностных вод

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются нефтедобыча, объекты сельскохозяйственного производства, объекты специального назначения, сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты сельского поселения не имеют централизованной системы канализации. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Еще одним источником загрязнения как поверхностных так и подземных вод являются животноводческие фермы сельского поселения, которые не оснащены локальными очистными сооружениями.

Потенциальным источником загрязнения поверхностных вод могут выступать свалки ТКО, так как они не обеспечивают безопасное хранение отходов. В результате этого во время паводков и половодий, а также через систему подземных вод продукты разложения бытовых отходов могут попадать в поверхностные водные объекты.

Многочисленные объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть», расположенные на территории сельского поселения, также являются одним из основных источников загрязнения поверхностных вод.

Нефтедобыча на всех стадиях проведения работ, от разведочных до эксплуатационных, является источником воздействия на поверхностные и подземные воды. Наибольшую опасность представляют аварийные ситуации, происходящие на промысловых трубопроводах, которые сопровождаются выделением больших объемов вытекающей нефти, что приводит к значительному загрязнению территорий, попаданию нефтепродуктов в поверхностные водные объекты и донные отложения, загрязнению почвенного покрова и последующей миграции загрязняющих веществ в подземные водные горизонты и водоемы. Повышенное содержание нефтепродуктов и других загрязнителей в водных объектах может обнаруживаться на протяжении длительного времени, даже после устранения видимых последствий аварий.

Характеризуя состояние поверхностных водных ресурсов, следует отметить экологическое состояние озер, так как в последние годы естественные процессы зарастания и заболачивания озер многократно усилены интенсивным сельскохозяйственным использованием территории, прежде всего, выпасом скота и распашкой прибрежных территорий.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещены неканализованная жилая застройка населенных пунктов сельского поселения, объекты нефтедобычи, фермы, загоны для скота и летние лагеря и кладбища д. Мяндей и с. Чубар-Абдуллово.

Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных водных объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации в береговых полосах поверхностных водных объектов расположены застроенные территории д. Мяндей и с. Чубар-Абдуллово.

## 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Негативное влияние на состояние земельных ресурсов Чубар-Абдулловского сельского поселения оказывает производственная деятельность объектов нефтяной промышленности. Содержание тяжелых металлов в почвах непосредственно над месторождениями и на удалении от них незначительно. Исключение составляют медь, молибден и ртуть, концентрация которых над нефтяными месторождениями в 1,4-2 раза и 2,5-3 раза больше нормы. Содержание свинца, кадмия и мышьяка, наоборот, над нефтяными месторождениями, хотя и незначительно, но меньше. Кроме того, в пределах месторождений в почвах обнаруживаются комплексные геохимические аномалии, представленные железом, барием, ванадием, кобальтом, скандием, литием, а в растениях под воздействием повышенных концентраций тяжелых металлов местами наблюдается металл индуцированный стресс.

Аварийные разливы нефти также приводят к формированию засоленных техногенных почв, что связано с привносом ионов натрия и хлора.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных  дорог «Азнакаево-Дюсюмово», «Буралы-Рантамак», «Буралы-Чубар-Абдулово-Мяндей», «Подъезд к н.п. Митрофановка», «Подъезд к с. Буралы», «Подъезд к с. Мяндей».

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций. В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по «…рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, …сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель».

## 2.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально заметным (мусор, ТКО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В Чубар-Абдулловском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных, коммунальных, животноводческих и биологических отходов.

Промышленные отходы. В связи с отсутствием на данной территории промышленных предприятий вопрос образования промышленных отходов для сельского поселения является не столь актуальным. Места складирования промышленных отходов на рассматриваемой территории отсутствуют.

Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются фермы и личные хозяйства сельского поселения. На территории сельского поселения расположено недействующее навозохранилище, в связи с этим образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Отходы животноводства ферм временно размещаются на их территориях. Временные накопители навоза не обвалованы и не обеспечивают экологически безопасное хранение отходов.

Твердые коммунальные отходы. На территории населенных пунктов сельского поселения установлены контейнерные площадки для складирования твердых коммунальных отходов.

Коммунальные отходы, образующиеся у населения, складируются на свалки ТКО, расположенные в 270 м к югу от д. Мяндей, в 150 м к северо-востоку от с. Буралы и в 180 м к северо-востоку от с. Чубар-Абдуллово. Однако нужно заметить, что свалка не обеспечивает безопасное хранение отходов, представляя серьезную опасность для окружающей среды и являясь мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод. Помимо проблем фильтрата и биогаза, свалки - источники: запахов, шума, вредителей, птиц, переносимого ветром мусора и болезней. Несанкционированные свалки являются экологически опасными объектами за счет:

- экологически необоснованного выбора мест размещения отходов;

- несоответствия действующим на территории РФ нормам и правилам инженерно-технического обустройства объектов захоронения отходов;

- отсутствия проектов на объекты и лицензий на деятельность по обращению с отходами;

- крайне низкого технологического показателя эксплуатации;

- отсутствия мониторинга на объектах размещения отходов;

- отсутствия действенного контроля над состоянием объектов (Луконина, 2000).

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным ГБУ «Азнакаевское РГВО» и распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.04.2012 г. № 620-р на территории сельского поселения расположены три биотермические ямы и два сибиреязвенных скотомогильника. также на территорию Чубар-Абдулловского сельского поселения оказывают влияние сибиреязвенный скотомогильник и биотермическая яма, расположенные на территории Ильбяковского сельского поселения.

Часть скотомогильников поставлено на кадастровый учет как объекты капитального строительства, однако две биотермические ямы не состоят на кадастровом учете (таблица 6).

Перечень скотомогильников, воздействующих на территорию

Чубар-Абдулловского сельского поселения

| № | Вид скотомогильника | Местоположение согласно ветеринарно-санитарной карточке | Кадастровый номер объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биотермическая яма | Ильбяково, в 0,8 км. на северо-восток | 16:02:250106:292 |
| 2 | Биотермическая яма | Буралы. в 1,5 км на юго-восток | 16:02:140304:68 |
| 3 | Биотермическая яма | Чубар-Абдуллово, в 1 км на восток | - |
| 4 | Биотермическая яма | Мяндей, в 0.6 км на северо-восток | - |
| 5 | Сибиреязвенный скотомогильник | Ильбяково, в 0,65 км.на северо-восток | 16:02:000000:3511 |
| 6 | Сибиреязвенный скотомогильник | Митрофановка, в 0,85 км на юго-запад | 16:02:000000:3504 |
| 7 | Сибиреязвенный скотомогильник | Чубар-Абдуллово, в 4 км на северо-восток | 16:02:000000:3528 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года) размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания, по некоторым данным - более 100 лет. Согласно СП  3.1.7.2629-10 в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников запрещено размещение любых объектов и проведение работ, связанных с изъятием и выемкой грунта. В сани-тарно-защитных зонах биотермических ям в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами не допускается размещение жилой застройки, общественных объектов, животноводческих ферм.

В нарушение установленных требований в границах санитарно-защитных зонах биотермических ям и сибиреязвенного скотомогильника расположены жилые территории д. Мяндей, с. Чубар-Абдуллово, д. Митрофановка, а также объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть» и зерноток. Основная часть санитарно-защитных зон скотомогильников занята землями сельскохозяйственного назначения.

Возможно несколько вариантов решения проблемы влияния санитарно-защитных зон скотомогильников:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - ликвидация несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263 утвержден Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан.

Указанный Порядок устанавливает последовательность проведения мероприятий по ликвидации недействующих несибиреязвенных скотомогильников в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды от загрязнения.

Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников включают в себя следующие этапы:

- ветеринарно-санитарное освидетельствование неиспользуемых скотомогильников;

- формирование реестра неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации;

- ликвидация неиспользуемых скотомогильников.

Ветеринарно-санитарное освидетельствование осуществляется посредством эпизоотологического и лабораторно-бактериологического обследования скотомогильника на наличие спор сибирской язвы в целях определения ветеринарно-санитарной безопасности объекта.

На основании проведенного освидетельствования скотомогильник включают  в реестр неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации.

Ликвидация неиспользуемых скотомогильников осуществляется посредством:

- переноса и перезахоронения содержимого гуммированного остатка ликвидируемого скотомогильника в иной скотомогильник, включенный в перечень скотомогильников, утвержденный Кабинетом Министров Республики Татарстан;

- дезинфекции и демонтажа конструкций, расположенных выше уровня земли (путем вывоза различных материалов на полигоны твердых коммунальных отходов, сжигания деревянных конструкций на месте с соблюдением мер противопожарной безопасности);

- засыпки скотомогильников и траншей грунтом с последующим выравниванием, прикатыванием, профилактической дезинфекцией поверхностного слоя почвы.

Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформляется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее использование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Чубар-Абдулловского сельского поселения расположено 10 кладбищ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 сельские кладбища относятся к объектам V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м. В нарушение санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитной зоне кладбища д. Мяндей и с. Чубар-Абдуллово расположена жилая застройка.

## 2.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Чубар-Абдулловского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы. Источниками электромагнитного излучения в Чубар-Абдулловском сельском поселении являются линии связи, линии электропередач, электроподстанции, трансформаторные подстанции.

По территории сельского поселения проходят линии электропередач напряжением 6–35 кВ, соблюдение охранных зон ЛЭП позволит исключить прямое воздействие электромагнитного излучения.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Зоны потенциального шумового воздействия производственных и иных объектов сельского поселения определяются их санитарно-защитными зонами, определенными по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Вклад в общую картину шумового загрязнения Чубар-Абдулловском сельского поселения вносит автотранспорт, электроподстанции. В силу достаточной удаленности от нормируемых объектов электроподстанции акустического воздействия на жилую застройку населенных пунктов  не оказывают.

## 2.6. Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Чубар-Абдулловского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Площадь природных озелененных территорий составляет 2108,2 га, что соответствует 19,21 % от общей площади сельского поселения.

Сведения о площади озелененных территорий

Чубар-Абдулловского сельского поселения

| Зеленые насаждения | площадь, га | Доля от площади сельского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Леса лесного фонда | 1849,5 | 16,8 |
| Леса, не входящие в лесной фонд | 197,6 | 1,8 |
| Иная растительность (кустарники) | 27,1 | 0,2 |
| Защитные лесополосы | 31,7 | 0,3 |
| Зоны отдыха | 2,3 | 0,02 |
| Итого по сельскому поселению | 2108,2 | 19,21 |

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел.

Благоустроенные зоны отдыха населения представлены территорией для проведения массовых гуляний (к югу от с. Буралы).  Однако в нарушение действующих законодательных требований озелененные территории общего пользования расположены в санитарно-защитной зоне объектов нефтедобычи.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри других населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи реки Мелля. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

## 2.7. Особо охраняемые природные территории

На территории Чубар-Абдулловского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории и резервные земельные участки, планируемые под организацию ООПТ.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Чубар-Абдулловсого сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны производственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения;

- зоны минимально-допустимых расстояний от промысловых трубопроводов;

- минимальные расстояния от распределительных сетей до фундаментов зданий и сооружений;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- земли лесного фонда;

- зоны природных ограничений;

- зоны залегания полезных ископаемых.

## 3.1. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитные зоны – это территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон:

- для объектов I-го класса - 1000 м;

- для объектов II-го класса - 500 м;

- для объектов III-го класса - 300 м;

- для объектов IV-гo класса - 100 м;

- для объектов V-го класса - 50 м.

Сведения о санитарно-защитных зонах объектов, расположенных  на территории Чубар-Абдулловском сельского поселения представлены в таблице 8.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон

в Чубар-Абдулловском сельском поселении

| Объект | СЗЗ, м | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |
| Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.12, кл.1, пп.3 | 4 единицы |
| Скотомогильник сибиреязвенный | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.12, кл.1, пп.3 | 3 единицы |
| Свалка ТКО | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12, кл.2,пп.8 | 3 единицы |
| Объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.3,кл.3,пп.1 |  |
| Молочно-товарная ферма СХОО Тукай (1250 голов) | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11, кл.2,пп.2 | с. Чубар-Абдуллово |
| Ферма ООО им. Х. Мустакимова (542 голов) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11, кл.3,пп.2 | д. Мяндей |
| МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11, кл.3,пп.9 | 2 единицы |
| Склад минеральных удобрений | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11, кл.3,пп 6 |  |
| Ферма КФХ Нурутдинов (100 голов) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, к.4, пп.6 | с. Буралы |
| Овцеферма СХОО Тукай (71 голова) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, к.4, пп.6 | с. Чубар-Абдуллово |
| Пилорама | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.5, кл.4,пп.2 | 2 единицы |
| Ферма КФХ Зиатдинов (50 голов) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, к.5, пп.3 | с. Буралы |
| Ферма КФХ Юсупов (50голов) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, к.5, пп.3 | с. Буралы |
| С/х склад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11, кл.5,пп.2 |  |
| Зерноток | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12, кл.5,пп.1 | 3 единицы |
| Летний лагерь | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, к.5, пп.3 | 4 единицы |
| Загон для скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, кл.5, пп.3 | 2 единицы |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12, кл.5,пп.3 | 10 единицы |
| Санитарно-защитные зоны предлагаемых к размещению объектов |
| Площадка развития АПК | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11, кл.4,пп.1, 6 |  |
| Площадки бурения нефтяных скважин | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.3,кл.3,пп.1 |  |

Порядок установления санитарно-защитных зон и режим их использования определены Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222).

Режим использования санитарно-защитных зон объектов представлен в таблице 9.

Регламенты использования санитарно-защитных зон объектов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222) |

Скотомогильники. По данным ГБУ «Азнакаевское РГВО» на рассматриваемой территории расположены три биотермические ямы и два сибиреязвенных скотомогильника.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники являются объектами I класса с размерами санитарно-защитных зон 1000 м.

Режим использования территории несибиреязвенного скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4.12.1995 г. № 13-7-2/469). Режим использования санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников регламентируется СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.05.2010 г. № 56) (таблица 10).

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Сибиреязвенный скотомогильник | Не допускается использовать территории, находящиеся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений). | СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 56) |
| Биотермическая яма | В 1000 м от биотермической ямы запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |

Кладбища. На территории Чубар-Абдулловского сельского поселения расположено десять кладбищ. В соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 на территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Автомобильные дороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог должны быть установлены санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

## 3.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта

По территории Чубар-Абдулловского сельского поселения проходит несколько веток промысловых газо- и нефтепроводов, для которых требуется соблюдение зон минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры зон минимально-допустимых расстояний устанавливаются в соответствии с СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ».

Так, зоны минимально-допустимых расстояний промысловых трубопроводов в зависимости от класса и диаметра трубопроводов варьируют от 75 до 350 м. В Чубар-Абдулловском сельском поселении зоны минимально-допустимых расстояний промысловых трубопроводов составляют 75 и 125 м.

Также по территории Чубар-Абдулловского сельского поселения проходит несколько веток водоводов.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), согласно которым охранная зона трубопроводов устанавливается в размере 25 м. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных выше документов. Охранные зоны трубопроводов поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории.

Трассировка трубопроводов, проходящих по рассматриваемой территории, отображенная на картографических материалах проекта, является ориентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования.

Режим использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов представлен в таблице 11.

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон промысловых трубопроводов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона минимально-допустимых расстояний | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» |
| 2 | Охранная зона | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2007 г. № 395) |

## 3.3. Минимальные расстояния от ликвидированных нефтяных скважин

## до застройки

На территории Чубар-Абдулловского сельского поселения  расположены ликвидированные нефтяные скважины ПАО «Татнефть», от которых, согласно Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 г. N 101), устанавливаются охранные зоны в размере 150 м до границ жилой застройки, 250 м – до общественных зданий, 50 м – до промышленных и сельскохозяйственных предприятий, электроподстанций.

Также на территории сельского поселения расположен факел для сжигания газа, от которого устанавливаются минимальные расстояния в размере 300 м до границ жилой застройки, 500 м – до общественных зданий, 100 м – до промышленных и сельскохозяйственных предприятий согласно Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

## 3.4. Минимальные расстояния от инженерных объектов и сооружений

По территории Чубар-Абдулловского сельского поселения проходит несколько веток  газопроводов газораспределительных сетей, также расположены трансформаторные подстанции.

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от распределительных газопроводов высокого давления, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 4 и 7 м. Минимальные расстояния от ГРП до фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» составляют 10 м.

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальные расстояния от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий устанавливается в размере 10 м.

## 3.5. Охранные зоны газораспределительных сетей

В соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей (утв.  постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) от газораспределительных сетей, проходящих по территории Чубар-Абдулловского сельского поселения, устанавливаются охранные зоны в размере 2 м.

В охранных зонах газораспределительных сетей запрещено строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. Хозяйственная деятельность, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

## 3.6. Охранные зоны линий электропередач и подстанций

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон воздушных линий электропередач и подстанций определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160). Охранные зоны ЛЭП, проходящих по территории Чубар-Абдулловского сельского поселения, составляют 10 –  15 м. Охранная зона электороподстанций составляет 15м. Охранные зоны линий электропередач, проходящих по рассматриваемой территории, поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории.

Режим использования охранных зон линий электропередач и подстанций

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП и подстанций | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

## 3.7.  Охранные зоны поверхностных водных объектов

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Мелля составляет 200 м, остальных водных объектов – 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водных объектов сельского поселения равна 50 м. Береговая полоса р. Мелля, озер и прудов составляет 20 м, остальных водных объектов - 5 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 13.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

## 3.8. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Чубар-Абдулловского сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения – водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для источников питьевого водоснабжения размеры I поясов зон санитарной охраны приняты в размере 50 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 14.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: |  |
|  | закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  | размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: |  |
|  | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  | применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  | рубка леса главного пользования. |  |

* В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан исх. № 11/8006 от 20.04.2016 п. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 о необходимости согласования нового строительства с органами Роспотребнадзора не подлежит применению.

## 3.9. Земли лесного фонда

Леса, расположенные на территории Чубар-Абдулловского сельского поселения, относятся к категории защитных и эксплуатационных.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. На территории сельского поселения распространены следующие категории защитных лесов:

1.1 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- зеленые зоны;

- лесопарковые зоны;

1.2 ценные леса:

- леса, расположенные в лесостепной зоне.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных и эксплуатационных лесов представлены в таблице 15.

Регламенты использования земель лесного фонда

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |
| 1 | В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс Российской Федерации |
| 1.1 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев: когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В лесопарковых зонах запрещаются: использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. В зеленых зонах запрещаются: использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Лесной кодекс РФ |
| 1.2 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением: случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функ-ции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, случаев, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Лесной кодекс РФ |
| Эксплуатационные леса |
| 2 | Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускаются: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды деятельности в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс РФ |

## 3.10. Зоны природных ограничений

На территории Чубар-Абдулловского сельского поселения выделяются территории, подверженные эрозионным процессам, подтоплению и карстообразованию.

Регламенты использования территорий, подверженных эрозионным и карстовым процессам, регулируются СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», зоны подтопления – СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (Таблица 16).

Регламенты использования зон природных ограничений

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны затопления и подтопления | В границах зон затопления, подтопления запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; нарушение естественных условий миграции животных в границах защищаемой территории; выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | Водный кодекс РФ, СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
| Зоны эрозионных процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных склоновым процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать: предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов; наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов; производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов; сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.; надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты; сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг). | СП116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| Территории, подверженные карстовым процессам | При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования. Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышен-ной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. |  |

## 3.11. Месторождения полезных ископаемых

Территория Чубар-Абдулловского сельского поселения расположена в пределах горного отвода Ромашкинского месторождения нефти, разработку которого осуществляет ПАО «Татнефть» (лицензия ТАТ 10572 НЭ сроком действия до 31.07.2038 г.).

Согласно статье 7  Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии со статусом этих территорий (статья 8 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1  «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1  «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископа-емых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

# 4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Чубар-Абдулловского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Мероприятия генерального плана разработаны в соответствии с требованиями:

    - Градостроительного кодекса Российской Федерации;

    - Земельного кодекса Российской Федерации;

    - Водного кодекса Российской Федерации;

    - Лесного кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.;

    - Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

    - Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

    - Федерального закона № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

    - Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

    - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

    - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

    - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

    - иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Мероприятия генерального плана также учитывают предложения Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района и утвержденных программ в области охраны окружающей среды Республики Татарстан.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды с учетом внедрения на производственных объектах наилучших доступных технологий в соответствии с требованиями статьи 28.1 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости, объектов жилищного строительства, организации благоустройства территории, в том числе в вопросах ресурсосбережения, обеспечения раздельного сбора отходов необходимо соблюдение критериев «зеленых стандартов» согласно требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

Генеральным планом на территории Чубар-Абдулловского сельского поселения предусматривается размещение следующих объектов:

- новой жилой застройки на территории д. Митрофановка  и с. Чубар-Абдуллово;

- резервных площадок под развитие АПК не выше IV класса опасности на территории недействующего свинокомплекса;

- реликвидация нефтяных скважин ПАО «Татнефть» № 7715, 31, 7602, 7524, 14361, 7447, 13305, 6641, 6675;

- бурение нефтяных скважин  ПАО «Татнефть».

В целях охраны окружающей среды и ее компонентов, сохранения благоприятных условий проживания населения при проектировании и строительстве предлагаемых объектов необходимо соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований, включая организацию санитарно-защитных зон источников воздействия. При соблюдении данных требований проектируемые объекты не окажут негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания населения Чубар-Абдулловского сельского поселения. Размеры санитарно-защитных зон проектируемых объектов указаны в таблице 8.

## 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Чубар-Абдулловского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 17).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Перечень мероприятий по оптимизации производства и размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалки ТКО | - | Закрытие свалок с последующей рекультивацией территории |  |
| Ферма КРС (100 голов) с. Буралы | до границы жилых объектов | Оптимизация | Разработка проекта санитарно-защитной зоны |
| МТП (д. Мяндей) | до границы жилой застройки |  |  |
| МТП (с. Чубар-Абдуллово) | до границы жилой застройки |  |  |
| Ферма КФХ Зиатдинов (50 голов ) | до границы жилой застройки | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта | с. Буралы |
| Зерноток | до границы нормируемых объектов |  | с. Буралы |
| Загона для скота (вблизи д. Мяндей) | 50 | Закрытие части загона для скота в связи с размещением в водоохранной зоне водного объекта |  |
| Летний лагерь (вблизи д. Мяндей) | 50 | Закрытие части летнего лагеря в связи с размещением в водоохранной зоне водного объекта |  |
| Летний лагерь (вблизи с. Чубар-Абдуллово | 50 | Закрытие летнего лагеря в связи с размещением в водоохранной зоне водного объекта |  |
| Кладбище д. Мяндей | 50 | Закрытие части кладбища в связи с размещением в водоохранной зоне водного объекта |  |
| Кладбище с. Чубар-Абдуллово | 50 |  |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| Скотомогильники | 1000 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитных зон скотомогильников |  |
| Кладбища д. Мяндей, с. Чубар-Абдуллово | 50 | Перефункционирование территорий, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбищ | По мере физического износа |
| Объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть» | 300 | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон объектов нефтедобычи | Разработка проекта санитарно-защитной зоны |
| Молочно-товарная ферма СХОО Тукай (1250 голов) | 500 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитной зоны предприятия | с. Чубар-Абдуллово |
| Промысловые трубопроводы | 75 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению зон минимально-допустимых расстояний промысловых трубопроводов, установленных СП 284.1325800.2016 |  |
| Береговые полосы поверхностных водных объектов | 5, 20 | Организация обеспечения доступа населения к водным объектам |  |

Оптимизация предполагает проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

- Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ объектов для возможности создания санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - внедрение наилучших современных инновационных технологий, позволяющих сократить выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн, оснащение локальными очистными сооружениями, эффективными пылеочистными установками и т.д.

- Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проектов санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после решения вопросов, связанных с несоблюдением зон ограничений. Сюда отнесены:

- территории д. Мяндей, с. Чубар-Абдуллово, д. Митрофановка, а также объектов и земель АПК, расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильников;

- территории д. Мяндей и с. Чубар-Абдуллово, расположенные в санитарно-защитной зоне кладбищ;

- территории, расположенные в пределах санитарно-защитной зоны объекта II класса опасности (молочно-товарная ферма СХОО Тукай  (1250 голов)) с. Чубар-Абдуллово;

- территории, расположенные в санитарно-защитных зонах объектов нефтедобычи;

- территории, расположенные в зонах минимально-допустимых расстояний промысловых трубопроводов и объектов их обслуживания;

- застройка, расположенная в береговых полосах поверхностных водных объектов.

- В связи с расположением объектов в санитарно-защитных зонах скотомогильников предлагается 3 варианта решения:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильников;

- ликвидация биотермической ямы;

- перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Согласно письму Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны скотомогильников Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий, лабораторных исследований почв и грунтовых вод и последующей разработки проекта по обоснованию сокращения размеров санитарно-защитных зон.

Мероприятия по ликвидации несибиреязвенных скотомогильников осуществляются в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263.

- Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне кладбища  д. Мяндей и с. Чубар-Абдуллово, предлагается к перефункционированию по мере физического износа с последующей организацией озеленения специального назначения.

- В связи с расположением в санитарно-защитной зоне объекта I класса опасности (Молочно-товарная ферма СХОО Тукай  (1250 голов)) с. Чубар-Абдуллово) жилых территорий предлагается 2 варианта решения:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны фермы;

- перефункционирование объектов с нормируемыми показателями окружающей среды, расположенных в санитарно-защитной зоне предприятия.

- В связи с расположением жилой застройки с. Буралы и д. Мяндей в санитарно-защитных зонах объектов нефтедобычи предлагается проведение мероприятий по обоснованию сокращения размеров санитарно-защитной зоны объектов нефтедобычи.

- В связи с расположением территорий сельского поселения в границах зон минимально-допустимых расстояний трубопроводного транспорта предлагается 2 варианта решения:

- проведение территорий в соответствие требованиям СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»  в части организации и соблюдения зон минимально-допустимых расстояний промыслового трубопровода;

- проведение комплекса компенсационных мероприятий, позволяющих сократить размеры зон минимально-допустимых расстояний путем получения специальных технических условий.

- Как уже было указано, для сельского поселения актуальны вопросы застройки береговых полос поверхностных водных объектов. В пределах таких территорий, согласно Водному и Земельному кодексам Российской Федерации, необходимо обеспечить доступ граждан к водным объектам.

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, а также условий проживания населения необходимо проведение работ по  установлению границ и режимов использования зон с особыми условиями использования территорий, в утвержденном действующим законодательством порядке, с последующим внесением сведений в государственный кадастр недвижимости и обозначением их на местности специальными информационными знаками.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Чубар-Абдулловского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическую реабилитацию детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы

## 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

- размещение объектов нового строительства с учетом господствующих направлений ветров (южного и юго-западного направления), а также с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований;

- озеленение территорий санитарно-защитных зон объектов пыле-, газоустойчивыми породами древесно-кустарниковых насаждений (ель колючая, акация белая, жимолость татарская, клен пенсильванский, кизильник блестящий и др.).

Инженерно-технические мероприятия, предложенные для снижения воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, предусматривают:

- оптимизацию объектов агропромышленного комплекса (таблица 17);

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся одновременно мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов азота и оксидов углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение потерь тепла; улучшение организации и системы учета расхода топлива;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия (в том числе использование малопылящих дорожных покрытий) в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора, подготовки и транспорта нефти;

- оснащение нефтегазодобывающего оборудования и резервуаров хранения нефтепродуктов установками улавливания легких фракций углеводородов;

- развитие в области нефтедобычи технологий одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов;

- увеличение доли использования вторичных энергетических ресурсов в нефтепереработке за счет возврата в процесс газов и попутных продуктов.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы;

- разработку проектов санитарно-защитных зон для объектов, расположенных в поселении и являющихся источниками воздействия на окружающую среду;

- проведение расчетов уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий для зернотока и фермы КФХ Зиатдинов (50 голов), в целях обоснования возможности их размещения на существующем местоположении;

- организацию санитарно-защитных зон в размере 100 метров до границ жилой застройки для резервной  площадки под развитие АПК, предлагаемой на территории недействующего свинокомплекса;

- проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитной зоны для фермы КРС с содержанием 1250 голов (с. Чубар-Абдуллово);

- организацию санитарно-защитных зон в размере 300 метров для реликвидируемых и проектных нефтяных скважин ПАО «Татнефть»;

- проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима использования территории санитарно-защитных зон существующих объектов нефтедобычи ПАО «Татнефть»;

- установление и организацию санитарных разрывов автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения на основании расчетов и натурных измерений.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Чубар-Абдулловского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом Чубар-Абдулловского сельского поселения предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- благоустройство родников;

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- разработку комплексной схемы обеспечения сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе для объектов новых участков ИЖС. Данная схема, а также мероприятия по ее реализации должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства;

- реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения населенных пунктов;

- корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

- ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

- доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

- проведение геологоразведочных  работ по уточнению запасов подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- обеспечение населенных пунктов сельского поселения централизованным водоснабжением и канализованием (включая первоочередное канализование жилой застройки, расположенной в водоохранных зонах поверхностных водных объектов);

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- расчистку русел рек на территориях населенных пунктов и в местах массового отдыха населения;

- строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации в населенном пункте и на объектах нефтедобычи;

- использование нефтеловушек и боновых заграждений в целях предупреждения загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей Чубар-Абдулловского сельского поселения;

- закрытие части  кладбищ д. Мяндей и с. Чубар-Абдуллово в связи с размещением в водоохранной зоне;

- закрытие части загона для скота, расположенного вблизи д. Мяндей, в связи с его размещением в водоохранной зоне, с последующей рекультивацией и озеленением территории;

- закрытие части летнего лагеря, расположенного вблизи д. Мяндей, в связи с его размещением в водоохранной зоне, с последующей рекультивацией и озеленением территории;

- закрытие части летнего лагеря, расположенного вблизи с. Чубар-Абдуллово, в связи с его размещением в водоохранной зоне, с последующей рекультивацией и озеленением территории;

- закрытие летнего лагеря, расположенного вблизи с. Чубар-Абдуллово, в связи с его размещением в водоохранной зоне, с последующей рекультивацией и озеленением территории;

- проведение работ по выявлению в границах поселения водоемов, официально не являющихся водными объектами, формированию земельных участков, занятых такими водоемами, их межеванию, постановки на кадастровый учет и внесению в государственный водный реестр;

- оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод;

- рациональное использование, восстановление водных объектов;

- проведение расчетов границ второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения;

- запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных;

- организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

- организация непрерывного мониторинга качества питьевой воды, подаваемой населению, тампонаж скважин при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим требованиям;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

## 4.4.  Мероприятия по охране земельного фонда и инженерному благоустройству территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Чубар-Абдулловского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- проведение мероприятий по защите территорий от подтопления в населенных пунктах;

- проведение комплекса гидрогеологических исследований для уточнения ареалов распространения процессов подтопления с последующим применением дренажных систем на защищаемых территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку;

- проведение предупредительных мероприятий от затопления и подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.);

- проведение противокарстовых мероприятий;

- организация поверхностного стока;

- рекультивация свалок ТКО и озеленение их территорий;

- рекультивация и озеленение части летних лагерей и загонов для скота, расположенных вблизи с. Чубар-Абдуллово и д. Мяндей;

- рекультивация и озеленение территорий недействующих объектов;

- диагностическое обследование и антикоррозионная защита магистральных  и промысловых трубопроводов;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

- инвентаризация и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема, применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- при проектировании малоэтажной застройки необходимо обследование почвенного покрова на наличие загрязняющих химических и радиоактивных веществ с последующей дезактивацией, реабилитацией, а также выводом на консервацию с проведением работ по лесовосстановлению.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

В целях снижения загрязненности территории Чубар-Абдулловского сельского поселения твердыми коммунальными отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- закрытие свалок ТКО с последующей рекультивацией территории;

- захоронение и утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в с. Сапеево на межмуниципальный полигон в Лениногорском муниципальном районе (Письмянское сельское поселение)  (в соответствии с  Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018  № 149)). До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Лениногорском муниципальном районе твердые коммунальные отходы с территории муниципального образования будут вывозиться на полигон ТКО с. Сапееево;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых коммунальных отходов с территорий частного жилого фонда и предприятий поселения;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТКО для насыпки изолирующего слоя;

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора;

- обеспечение в полной мере селитебных территорий контейнерными площадками, контейнерами и мусоровозами для сбора отходов.

Рекультивация неусовершенствованных свалок требует выполнения большого объема подготовительных работ, включающих:

- проведение комплекса экологических исследований (исследований атмосферного воздуха, гидрогеологических, геологических, почвенных, радиометрических исследований и т.п.);

- решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д.

Ввиду этого необходимо разработать проект рекультивации для ликвидируемой свалки и предложить детальные мероприятия с учетом гидрогеологических, геологических и других характеристик места их нахождения.

Согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТКО рекультивация объектов захоронения отходов может осуществляться только после окончания стабилизации свалок, так как существует вероятность возникновения провалов, формирования взрывопожарных условий в результате накопления свалочного газа, токсичного фильтрата. Кроме того, возможно возникновение токсикологического отравления газами насыпных грунтов.

В целом, в качестве мероприятий по оптимизации состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рекомендуется учитывать следующие факторы:

- на территориях, прилегающих к объектам по захоронению отходов, необходимо осуществление мониторинга за компонентами окружающей среды;

- для устранения опасных очагов воздействия на окружающую среду и здоровье населения необходимо провести инвентаризацию несанкционированных мест складирования и захоронения отходов.

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

- не допускать вывоз отходов животноводства на поля;

- дополнительное оснащение объектов АПК биогазовыми установками для утилизации навоза.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами и в целях защиты населения от распространения инфекции животного происхождения предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов;

- приведение скотомогильников  в соответствие ветеринарно-санитарным правилам;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников и ликвидации биотермических ям;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в санитарно-защитных зонах скотомогильников;

- предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на опасные инфекции;

- закрытие части кладбища д. Мяндей  и с. Чубар-Абдуллово в связи с размещением в водоохранной зоне;

- запрет на выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы опасные инфекции;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

Генеральным планом Чубар-Абдулловского сельского поселения предлагается перефункционирование жилых территорий, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбищ д. Мяндей и с. Чубар-Абдуллово, по мере физического износа.

## 4.6.  Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового, электромагнитного и радиационного воздействия.

Основными мероприятиями, позволяющими защитить жилую застройку от негативного шумового воздействия, являются:

- устройство акустических экранов;

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог;

- использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

- звукоизоляция окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон линий электропередач;

- соблюдение зоны ограничения застройки от базовых станций сотовой связи.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Чубар-Абдулловского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

В целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 Генеральным планом Чубар-Абдулловского сельского поселения рекомендуется организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов, окруженных пахотными землями.

Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др.

Организация лесо-луговых поясов не требует изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель.

Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя.

Предлагается организация озеленения специального назначения на месте рекультивируемых свалок ТКО, недействующих сельскохозяйственных объектов площадью  6,7 га. Необходимо отметить, что в связи с реализацией мероприятий по организации озеленения специального назначения уменьшение площади  земель сельскохозяйственного назначения не ожидается.

В результате реализации мероприятий по формированию системы природно-экологического каркаса территории Чубар-Абдулловского сельского поселения площадь озелененных территорий достигнет 2114,9 га (19,27%).

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 4.8. Мероприятия по защите животного мира

В целях охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

При строительстве дорог необходимо соблюдение «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линей связи и электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997, и согласование проектной документации строительства дорог с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам. На дальнейших стадиях проектирования при строительстве автомобильных дорог требуется предусмотреть устройство переходов над и под автодорогой для ее беспрепятственного прохождения дикими животными.

## 4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

## Список использованной литературы

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2016 году: - Казань, 2017 г.

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Азнакаевсого муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утв. постановлением КМ РТ № 577 от 15.08.2017 г. / ГУП «Татинвестгражданпроект», 2017.

- Схема территориального планирования Азнакаевсого муниципального района / ГУП «Татинвестгражданпроект», 2013.

Список нормативной документации

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

- СП 14.133330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

## Приложение 1

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации

в Чубар-Абдулловском сельском поселении

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (ликвидации) биотермических ям | инженерно-техническое мероприятие | + |  |  |
| Проведение комплекса мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенных скотомогильников | инженерно-техническое мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация фермы КРС (100 голов) (с. Буралы), с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация МТП д. Мяндей с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация МТП с. Чубар-Абдуллово с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация резервной площадки под развитие агропромышленного комплекса на территории недействующей фермы, с соблюдением санитарно-защитной зоны в размере 100 м | организационное мероприятие | + |  |  |
| Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища д. Мяндей | организационное мероприятие |  |  | по мере физического износа |
| Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища с. Чубар-Абдуллово | организационное мероприятие |  |  | по мере физического износа |
| Закрытие части кладбища д. Мяндей в связи с размещением в водоохранной зоне | организационное мероприятие | + |  |  |
| Закрытие части кладбища с. Чубар-Абдуллово в связи с размещением в водоохранной зоне реки | организационное мероприятие | + |  |  |
| Закрытие части загона для скота (вблизи д. Мяндей) в связи с размещением в водоохранной зоне, с последующей рекультивацией и озеленением территории | организационное мероприятие | + |  |  |
| Закрытие части летнего лагеря (вблизи д. Мяндей) в связи с размещением в водоохранной зоне, с последующей рекультивацией и озеленением территории | организационное мероприятие | + |  |  |
| Закрытие части летнего лагеря (вблизи с. Чубар-Абдуллово) в связи с размещением в водоохранной зоне с последующей рекультивацией и озеленением территории | организационное мероприятие | + |  |  |
| Закрытие летнего лагеря (вблизи с. Чубар-Абдуллово) в связи с размещением в водоохранной зоне с последующей рекультивацией и озеленением территории | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитной зоны для молочно-товарной фермы с содержанием 1250 голов (с. Чубар-Абдуллово) | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение мероприятий по организации и соблюдению зон минимально-допустимых расстояний промысловых трубопроводов | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация санитарно-защитных зон в размере 300 м для реликвидируемых нефтяных скважин ПАО «Татнефть» | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация санитарно-защитной зоны в размере 300 м при бурении нефтяных скважин ПАО «Татнефть» | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитных зон объектов нефтедобычи ПАО «Татнефть» | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация обеспечения доступа населения к водным объектам в границах береговых полос | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация системы озеленения | новое строительство | + |  |  |